## Slide 1
Woo verzoek mestgebruik 03.05.2025
...van doorzicht naar inzicht

## Slide 2
Leeswijzer
>> Introductie: kenmerken en kentallen > Waterkwaliteit en meten > KRW toestand, actueel > NV-gebieden, hoe zit dat nou? > Meetnetwerk: strategie > Meetnetwerk: technieken
> Meetnetwerk: verbinden bodem en water

## Slide 3
Kentallen beheergebied
Inwoners > 1,1 Milj
RWZI’s 16 stuks
oppervlak 245.633 ha
natuur 120.000 ha
agrarisch 79.607 ha
polders 21.214 ha
hoogste punt Soerense Veld +103 NAP laagste punt Polder Oosterwolde -0.8 NAP
KRW 32 waterlichamen
< 5% van ons water
KRW en natuur wateren 872 km
16.000 km watergangen A-wateren 2.311 km B-wateren 963 km C-wateren 12.799 km
Notes: GLD > UT Oost > klein stukje OV
16 RWZI’s: 10 op eigen water, 6 op Rijkswater
A-water in eigen beheer en onderhoud, B-water door aangelanden (schouwplichtig), C-water (kleiner, niet-schouwplichtig)
Agrarisch grondgebruik (2019) 79.607 ha dus bijna een derde van het areaal is agrarisch gebruik bron: Unie van Waterschappen, WAVES, ABF Research

## Slide 4
bron: https://klimaatvalleienveluwe.nl

## Slide 5
> Introductie: kenmerken en kentallen
>> Waterkwaliteit en meten > KRW toestand, actueel > NV-gebieden, hoe zit dat nou? > Meetnetwerk: strategie > Meetnetwerk: technieken
> Meetnetwerk: verbinden bodem en water

## Slide 6
Droge voeten, Schoon Water, Voldoende Water via Waterwet en Activiteitenbesluit Landbouw (BAL) nu in Omgevingswet en waterschapsverordering waterschap – directe lozing water & teeltvrije zone provincie – lozingen irt grondwaterkwaliteit gemeente – indirecte lozingen op riool
provincies & gemeenten: vergunningverlening, toezicht en handhaving op gebied van de leefomgeving (milieu, natuur, bodem, water) en uitvoering belegd bij RUDs RVO & NVWA: toezicht op mestregelgeving LVVN (ontijdig/onjuist uitrijden, opslag, registratie, transport) Rijk: mestbeleid, stoffenbeleid zoals bouwstoffenbesluit
Taken & bevoegdheden waterschap
water
bodem
milieu
natuur
water
Notes: https://iplo.nl/thema/water/afvalwater-activiteiten/systematiek-afvalwater-activiteiten/lozen-oppervlaktewater-zuivering/decentrale-regels-directe-lozingen/ https://www.nvwa.nl/onderwerpen/mest/inspectie-en-handhaving
https://www.rvo.nl/onderwerpen/mest/controle-handhaving
Waterschap dus mandaat in en direct om de watergang heen (vroeger Keurzone) voor directe lozingen dus in en om de watergang, teeltvrije zone BAL en emissies van erf naar water buiten 5 meter naast de watergang zijn wij geen bevoegd gezag voor milieu activiteiten!

## Slide 7
Taken & bevoegdheden waterschap
Notes: https://iplo.nl/thema/water/afvalwater-activiteiten/systematiek-afvalwater-activiteiten/lozen-oppervlaktewater-zuivering/decentrale-regels-directe-lozingen/ https://www.nvwa.nl/onderwerpen/mest/inspectie-en-handhaving
https://www.rvo.nl/onderwerpen/mest/controle-handhaving foto via : https://www.rijnland.net/actueel/nieuwsoverzicht/rijnland-controleert-teelt-en-mestvrije-zones-2025/
Waterschap dus mandaat in en direct om de watergang heen (vroeger Keurzone) voor directe lozingen dus in en om de watergang, teeltvrije zone BAL en emissies van erf naar water buiten 5 meter naast de watergang zijn wij geen bevoegd gezag voor milieu activiteiten!

## Slide 8
Directe lozingen op en naar water
X
Notes: WEL toezien op directe lozingen Waterwet en naleving teeltvrije zone BAL BAL https://wetten.overheid.nl/BWBR0041330/2024-07-01 https://iplo.nl/thema/water/afvalwater-activiteiten/agrarische-activiteiten/gebruiken-gewasbeschermingsmiddelen-meststoffen/ voorbeelden: https://www.hdsr.nl/zelf-regelen/initiatiefnemers-onderhoudsplichtigen/agrarisch-werk-langs-de-sloot-en-aan-de/ NIET toezien op mestgebruik, mestopslag, mesttransport, derogatie-bufferstroken 1m tot 5m, teelt cfm bouwplan ingediend bij RVO, naleving vanggewassen, naleving GLB prestaties (RVO) https://www.rvo.nl/onderwerpen/bufferstroken https://www.rvo.nl/onderwerpen/mest “interventiebeleid meststoffen” https://www.nvwa.nl/onderwerpen/mest/inspectie-en-handhaving
Foto’s: google

## Slide 9
Hoe meten wij waterkwaliteit? (1/2)
Meetjaren | Reeksen vanaf 1964 |  | 
Meetpunten | > 3000 meetpunten oppervlaktewater |  | 
Chemie | 256 meetpunten | 2120 monsters | > 77.500 analyses
Biologie |  | 344 monsters | 
Meten conform BKMW
Besluit Kwaliteitseisen en Monitoring Water
Notes: diverse meetnetten voor diverse informatiebehoeftes functiegericht meten voor zwemwater (bacteriologisch), MNLSO (nutriënten) en bestrijdingsmiddelen en nieuwe stoffen en stadswateren wettelijk, bestuurlijke afspraken, systeemkennis, landelijke onderzoeken
www.waterkwaliteitsportaal.nl (KRW)

## Slide 10
Hoe meten wij waterkwaliteit? (2/2)
N stikstof toestand 2021 op basis van KRW metingen en meetnet “overig water”

## Slide 11
Waar meten wij NIET waterkwaliteit?
LMM - RIVM
Notes: Wij meten niet in perceelsloten of in ondiep grondwater onder landbouw percelen want LMM: https://www.rivm.nl/landelijk-meetnet-effecten-mestbeleid

## Slide 12
> Introductie: kenmerken en kentallen
> Waterkwaliteit en meten
>> KRW toestand actueel > NV-gebieden, hoe zit dat nou? > Meetnetwerk: strategie > Meetnetwerk: technieken
> Meetnetwerk: verbinden bodem en water

## Slide 13
17 kunstmatig en 15 sterk veranderd = 32 KRW
5 stromende beken (bovenloop) op zand (R4a)
12 stromende beken (midden/benedenloop) op zand (R5)
2 langzaam stromende (kleinere) rivieren (R6)
1 grote rivieren met hoofdstroom en nevengeulen (R7)
8 gebufferde (regionale) kanalen/weteringen (M3)
3 grote kanalen met scheepvaart (M6a en M7b)
1 diepe meren (M20)
KRW Waterlichamen Vallei en Veluwe
https://www.waterkwaliteitsportaal.nl/krw-factsheets
stromend
stilstaand
Notes: 17 kunstmatig en 15 sterk veranderd en veel stromende beken op zand
20 van onze KRW zijn stromende wateren R7 >> Eem R6 >> Valleikanaal en Benedenloop Barneveldse Beek M6a/M7b >> Apeldoorns Kanaal en Toevoerkanaal (bij Twello) en Arkervaart bij Nijkerk M20 >> recreatieplas Bussloo (zandwinplas), officieel gecontroleerd zwemwater, op basis van oppervlakte aangewezen

## Slide 14
KRW oordeelsvorming - 2023 (3/3)
N en P Cl, O2 en T
NH4 arseen, kobalt, barium imidacloprid, fipronil
broomvlamvertragers
Notes: KRW 2023
Ecologie = biologie + biologie-ondersteunende stoffen + specifiek verontreinigende stoffen
Chemie = prioritair verboden stoffen + overige prioritaire stoffen
Ecologie + chemie = eindoordeel
Ubiquitair = overal in de omgeving voorkomend
0% = ONE OUT, ALL OUT waarmee geen enkel KRW waterlichaam voldoet!
Welke stoffen in welke groep relevant voor oordeel? Biologie ondersteunend: steeds meer problemen met chloride, temperatuur en zuurstof! * Specifiek verontreinigende stoffen: NH4 + aardmetalen Arseen, Kobalt, Barium, Seleen (overal een probleem), Zilver en sommige PAKs en stoffen als imidacloprid en fipronil allemaal vanuit andere bronnen Prioritair verboden stoffen: 2x fluorantheen, 1x cadmium MAAR overal aanwezigheid broomvlamvertragers som PBDE28, 47, 99, 100, 153, 154 (als een deken over NL) (later ook diclofenac en 1,2-ethynilestradiol met nieuwe richtlijn prioritaire stoffen per 31 dec 2023 of 2024 met weer andere deadline na 2027)
>> PFAS wordt de nieuwe KRW-killer vanuit Europa na consultatie met de lidstaten, jarenlange route kandidaatlijst naar aanwijzing diclofenac en 1,2-ethynilestradiol stonden in 2015 al op die kandidaatlijst en komen in 2024?
* Default normwaarde temperatuur voor stromende wateren is 18 graden C.

## Slide 15
Trend stikstof - totaal N mg/L 2004-2022
rood KRW richtwaarde, zomergemiddelde oranje norm Overig Water (niet-KRW) blauw Lunterse Beek, benedenstroom KRW-meetpunt (norm = rood)
groen Nederwoudse Beek, bovenstrooms (norm = oranje)

## Slide 16: Lunterse Beek, totaal-N ZGM 1992-2023
ZOMERGEMIDDELDE

## Slide 17
Watersysteemanalyses - begrip en inzicht
Notes: https://research.wur.nl/en/publications/echo-een-methodiek-ter-ondersteuning-van-waterbeleid-methodiekbes https://research.wur.nl/en/publications/mambo-modelbeschrijving-en-uitgangspunten-in-het-kader-van-de-eva https://www.wur.nl/nl/show/initiator.htm
Kennis opbouwen waarom het goed is en waarom het niet goed is Systeemkennis, wat maakt dat het is zoals het is, wat zijn sturende factoren? Rapport WEnR 2020: https://research.wur.nl/en/publications/gebiedsanalyse-nutrienten-in-oppervlaktewateren-gelderse-vallei-e Rapport WEnR 2023: https://research.wur.nl/en/publications/krw-restopgave-nutrienten-in-gelderland-en-oostzijde-utrechtse-he Doel regionale detail-analyses - inzicht geven in herkomst voedingstoffen - rekenen aan effectiviteit en bijdrage van mogelijke maatregelen

## Slide 18: Bronnen en routes KRW-ECHO
balanstermen ‘wat is van wie’ en wat is beïnvloedbaar?
retentie
historische mestgiften = meer dan 4 jaar geleden
https://edepot.wur.nl/537443
2009 en eerder

## Slide 19
Herkomst verdeling stikstof vanggebieden Gelderse Vallei jaargemiddelde 2010 t/m 2017
Stikstof N
https://edepot.wur.nl/537443
Gebiedsanalyse nutriënten – herkomst

## Slide 20
Stikstof N
~ 40% niet-beïnvloedbaar en 60% direct beïnvloedbaar
Barneveldse Beek - stikstof beïnvloedbaar
https://edepot.wur.nl/537443
Notes: beeld voor Middenloop Barneveldse Beek want in 2021 zowel N als P matig (evenals Grote Valkse Beek)

## Slide 21: Barneveldse Beek – fosfor nauwelijks beïnvloedbaar
Fosfor P
~ 90% niet-beïnvloedbaar en 10% indirect beïnvloedbaar
https://edepot.wur.nl/537443
Notes: beeld voor Middenloop Barneveldse Beek want in 2021 zowel N als P matig (evenals Grote Valkse Beek)

## Slide 22
> Introductie: kenmerken en kentallen
> Waterkwaliteit en meten
> KRW toestand, actue
>> NV-gebieden, hoe zit dat nou? > Meetnetwerk: strategie > Meetnetwerk: technieken
> Meetnetwerk: verbinden bodem en water

## Slide 23
NV-gebieden Vallei en Veluwe
Notes: CONCLUSIE: ons werkgebied is hoofdzakelijk vanwege grondwaterkwaliteit aangewezen als NV-gebied
en maar zeer beperkt vanwege oppervlaktewaterwaterkwaliteit (vnl in Gelderse Vallei)

## Slide 24
Mestbeleid: Actieprogramma en derogatie
170 kg N uit dierlijke mest
60 kg N uit kunstmest
Derogatie = 230 kg N/ha uit dierlijke mest
1-1-2026
huidig
straks

## Slide 25
Aanwijzing NV-gebieden (1/2)

## Slide 26
Aanwijzing NV-gebieden (2/2)
WUR kijkt naar concentraties en trends + aandeel totaal > 19%
2021-2022-2023 *
2010-2013 **
*
*
*
*
*
*
*
**
**
**